## Slide 1: arm体系结构

## Slide 2: 分支指令
Branch : B{<cond>} label
Branch with Link : BL{<cond>} subroutine_label
处理器核按偏移量左移两位，符号扩展，再把该值加到当前PC寄存器内
  跳转范围：± 32 Mbyte
  如何执行长跳转？
28
31
24
0
Cond 1 0 1 L 偏移量
条件码区域
Link bit 0 = Branch
1 = Branch with link
23
25
27
Notes: PC-relative允许独立于代码位置、受限制的跳转范围（邻近范围）。
如何访问全部32-bit地址空间？可以手动设置LR寄存器，然后装载到PC中。
MOV lr, pc
LDR pc, =dest
在编译项目过程中，ARM连接器（linker）会自动为长跳转（超过32Mb范围）生成veneers（桌布）。

## Slide 3: 程序状态寄存器cpsr
条件位：
  N = Negative result from ALU
  Z = Zero result from ALU
  C = ALU operation Carried out or borrow
  V = ALU operation oVerflowed
Q 位：
  仅ARM v5TE-J架构支持
  指示饱和状态
J 位
  仅ARM v5TE-J架构支持
  T=0;J = 1 处理器处于Jazelle状态
  也可以和其他位组合
DNM位：Do Not Modify
GE[3:0] 大于或等于(当执行SIMD指令时有效)
IT[7:2] IF….THEN….指令执行状态位
E位：大小端控制位
A位：A=1 禁止不精确的数据异常
中断禁止位：
  I = 1: 禁止 IRQ.
  F = 1: 禁止 FIQ
T Bit
  T = 0;J=0; 处理器处于 ARM 状态
  T = 1;J=0 处理器处于 Thumb 状态
  T = 1;J=1 处理器处于 ThumbEE 状态
Mode位：
  处理器模式位
  10000 User mode; 10001 FIQ mode; 10011 SVC mode;
  10111 Abort mode; 11011 Undfined mode; 11111 System mode;
  10110 Monitor mode; 10010 IRQ
Notes: In previous architecture versions, MSR instructions can modify the flags byte, bits [31:24], of the
CPSR in any mode, but the other three bytes are only modifiable in privileged modes.
After the introduction of ARMv6 however,— N— Z— C— V— Q— GE[3:0]— E.Bits that are freely modifiable from any mode.
— A— I— F— M[4:0] Bits that can only be modified from privileged modes.

## Slide 4: ARM数据处理指令机器码格式
mov r1,r2,lsl #2 指令机器码 0xe1a01102
Cond：指令的条件码。
Opcode：指令操作码。
S：操作是否影响cpsr,S=0不影响，S=1影响。
Rn：包含第一个操作数的寄存器编码。
Rd：目标寄存器编码。
Operand2：第2操作数、Rm
I :用于区别Operand2是立即数（I=1），还是寄存器移位（I=0）
Shift amount :移位数
Shift : 移位方式

## Slide 5: 数据处理指令
包括：
  算术指令： ADD ADC SUB SBC RSB RSC
  逻辑指令： AND ORR EOR BIC
  比较指令： CMP CMN TST TEQ
  数据搬移： MOV MVN
上述指令只能对寄存器操作，不能针对存储器。
语法：
  <操作>{<cond>}{S} Rd, Rn, Operand2
    只有比较指令影响标志位 -不指定Rd
    数据搬移（MOV指令）不指定Rn
第二个操作数通过桶型移位器送到ALU中。
Notes: 指令可以参考realview MDK的中文帮助中关于指令集部分的内容，里面针对每个指令都会有示例。
BIC 位清零
ORR 位置1
AND 位屏蔽
EOR 位反转
比较指令不产生结果，仅仅改变条件码。
CMP 类似SUB
CMN 类似ADD
TST 类似AND
TEQ 类似EOR
一般单周期即可执行完成，除非对PC进行写操作，或是寄存器控制的移位。 可顺便提及 ARM NOP & Thumb NOP指令。
解释一下RSB和RSC，两者与SUB、SBC的减法顺序不同，因为y-x不等同于x-y，故区分为两条指令。
此处没包含乘法指令（它有单独的指令格式）。
ARM没有除法指令，编译器使用实时库（run-time library）或是移位器来实现除法。
可结合 “S” 位来影响条件执行，如：ADDEQS r0, r1, r2

## Slide 6: 数据处理指令
加法指令 ADD R1，R2，R3 R1=R2+R3
带进位加法 ADC R1，R2，R3 R1=R2+R3+C
减法指令 SUB R1，R2，R3 R1=R2-R3
逆向减法 RSB R1，R2，R3 R1=R3-R2
带借位减法 SBC R1，R2，R3 R1=R2-R3-!C
带借位逆减法 RSC R1，R2，R3 R1=R3-R2-!C
逻辑与指令 AND R0，R0，#0X0F
逻辑或指令 ORR R0，R0，#0X0F
逻辑异或 EOR R0，R0，#0X0F
位清除 BIC R0，R0，#9
比较指令 CMP R1，#10 cpsr = R1-10
反值比较指令 CMN R1，R2 cpsr =R1+R2
位测试指令 TST R1，#3 cpsr = R1 AND 3
相等测试 TEQ R1，R2 cpsr = R1 EOR R2
数据传输指令 MOV R1，R2 R1=R2
取反传送指令 MVN R1，R2 R1= ~R2

## Slide 7: 桶型移位器
Destination
CF
0
Destination
CF
LSL : Logical Left Shift
ASR: Arithmetic Right Shift
（无符号数）乘2
除2，并保留符号位
Destination
CF
...0
Destination
CF
LSR : Logical Shift Right
ROR: Rotate Right
（无符号数）除2
位轮换
Destination
RRX: Rotate Right Extended
位轮换，从 CF到MSB都参与操作
CF
Notes: 左轮换可通过右轮换来实现（向右32-number），比如，左轮换10位等于右轮换22位。
RRX 用于特殊应用，如加密算法，不能由C编译器产生。我们把它用于 64/64位的除法。RRX 允许右移多精度数 。此命令也长用于 ARM的MPEG算法。
ANSI C没有轮换操作，它只有 “<<“和“>>”，相当于 LSL, LSR和ASR。然而ARM编译器认识轮换表达式，并优化为ROR，如：
int f(无符号int a)
{
return (a << 10) | (a >>22) ;
}
=> MOV a1,a1,ROR #22
对于*logical*数据处理操作，进位标志（Carry flag）接收移位器的输出

## Slide 8: 桶型移位器:第二个操作数
寄存器, 可选择是否增加移位操作.
  移位值可以是：
    5 bit 无符号整数
    放在另一个寄存器的低字节
  用于常数乘法
立即数
  8 bit ，大小范围0-255。
    右移偶数位
  允许直接加载32-bit 常数到寄存器中。
结果
操作数1
Barrel Shifter
操作数2
ALU
Notes: 可以适当提及 7TDMI 核里的A bus和B bus，
例子程序：
ADD r0, r1, r2
ADD r0, r1, r2, LSL #7
ADD r0, r1, r2, LSL r3
ADD r0, r1, #0x4E

## Slide 9: 立即数 (1)
没有任何一条ARM 指令可包括一个32 bit的立即数
  所有的ARM指令都是32 bits固定长度
数据处理指令格式中，第二个操作数有12位
4 bit 移位值 (0-15)乘于2，得到一个范围在0-30，步长为 2的移位值。
记住一条准则： “最后8位一定要移动偶数位”.
0
7
11
8
immed_8
Shifter ROR
rot
x2
Quick Quiz: 0xe3a004ff MOV r0, #???
MOV r0, #0xff00000
Notes: 可允许直接使用12 bits立即数（0-4095）。但这样不适用于大数，如
目标系统中的存储器设备的基址
大但是简单的大数如0x10000
研究表明，需要的数据大部分是小数，但也有部分大数。
常数的 50%处在 –15到+15之间，90%处于 –511到+511之间。取决于是何种应用。
ROR #n 相当于ROL #32-n
操作码 0xe3a004ff = MOV r0, #0xff, 8
表示内核右移0xff 8位（4对位）=> MOV r0, #0xff000000

## Slide 10: 立即数 (2)
Examples:
下列命令中，汇编器把立即数转换为移位操作：
  MOV r0,#4096 ; uses 0x40 ror 26
  ADD r1,r2,#0xFF0000 ; uses 0xFF ror 16
也可使用 MVN来进行位反转:
  MOV r0, #0xFFFFFFFF ; assembles to MVN r0,#0
立即数不能使用上述方法产生,否则将导致错误。
0
31
ror #0
range 0-0xff000000 step 0x01000000
ror #8
range 0-0x000000ff step 0x00000001
range 0-0x000003fc step 0x00000004
ror #30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Notes: 讲课时指出，立即数必须是由一个最多8-bit数字移动偶数位产生的32位数字，这样其它位必须为零。
注意，移位可能使8-bit 立即数部分在前，部分在后。
mov r0, #256 ; mov r0, #0x100
mov r1, #0x40, 30 ; mov r1, #0x100
这种产生常数的方法可产生3073个数，比直接使用12bit来产生的数据个数少，大约25%不到。然而，更有效。

## Slide 11: 测验 #2 - GCD
Start
stop
r0 = r1 ?
r0 > r1 ?
r0 = r0 - r1
r1 = r1 - r0
Yes
No
Yes
No
你只需要使用CMP、SUB和B指令。
充分使用条件执行！
.global _start
_start:
MOV r0, #9
MOV r1, #15
Loop:
;your code here
stop:
B stop
.end
新建一个 ‘ARM Executable Image’ 项目
新建一个 text文件
另存为 “gcd.s”
加入到项目中
Build 并执行
Notes: 使用Euclid’s 算法来计算最大公约数（GCD， Greatest Common Divisor）。
示例中 9和15的GCD为3。
解释主要汇编语言源程序。
END是伪指令，表示程序结束。
stop
B stop 为死循环
必须添加文件到项目中。可使用Project ‘Add Window’ or ‘Add Files…’
按stop按钮中止执行(ARM没有stop指令)
2109 和 4161 的GCD 为57 (0x39).
最优代码：
start CMP r0, r1
SUBLT r1, r1, r0
SUBGT r0, r0, r1
BNE start
结果保存在 r0

## Slide 12: 乘法
语法：
  32位乘法
  MUL{<cond>}{S} R0, R1, R2 R0 = R1 * R2
  MLA{<cond>}{S} R0,R1,R2,R3 R0 = (R1 * R2) + R3
  64位乘法
  [U|S]MULL{<cond>}{S} R0, R1, R2, R3 R0=R2*R3(低32位) R1=R2*R3（高32位）
  [U|S]MLAL{<cond>}{S} R0, R1, R2, R3 R0=R2*R3+R0 (低32位) R1=R2*R3+R1
占用的周期数
  基本 MUL 指令
    ARM7TDMI 上为2-5 周期
    StrongARM/XScale上为1-3 周期
    ARM9E/ARM102xE上为2 周期
  ARM9TDMI 比 ARM7TDMI多1 周期
  累加再多1 周期 (不针对9E，尽管结果延迟多于1周期)
  对于“long”型数据，多1 周期
以上均为一般规则，确切细节查看相应手册。
Notes: 一些处理器因为采用“提前结束”（early termination）技术，故占用的周期数不定。 如果Rs小，则乘法运算就快 。
ARM7TDMI和ARM9TDMI采用8-bit Booth算法，对于Rs中的每个BYTE都要花费1 周期。如果Rs中剩余的部分为全0或全1，则终止。
MUL/MLA不区分有符号数还是无符号数。因为返回结果的低32-bit相同，而不管是否带符号。
以上周期信息是一种普遍描述，特定的内核有些不同。
XScale和StrongARM有一个split流水线用于乘法运算。所以乘法可能占用1 到 2 个周期，并继续下面的指令（假定没有其它结果或源依赖此结果）。
XScale 可在1 周期内执行MUL/MLA/MULL (MLAL 需要 2 周期)。 已经不再使用原来提供的乘法器。 周期数取决于结果的存在周期，比如一条指令如果在乘法完成前尝试使用结果，则内核将暂停。
注意： 乘法指令不包含立即数，只有寄存器。
对于感兴趣的学生：如果在V5以前的内核上设置了S，则C标记是不确定的。
MULS/MLAS 一般花费 4 周期; MULLS, MLALS一般花费5个。

## Slide 13
Any questions?