## Slide 1: arm体系结构

## Slide 2: 数据处理指令
包括：
  算术指令： ADD ADC SUB SBC RSB RSC
  逻辑指令： AND ORR EOR BIC
  比较指令： CMP CMN TST TEQ
  数据搬移： MOV MVN
上述指令只能对寄存器操作，不能针对存储器。
语法：
  <操作>{<cond>}{S} Rd, Rn, Operand2
    只有比较指令影响标志位 -不指定Rd
    数据搬移（MOV指令）不指定Rn
第二个操作数通过桶型移位器送到ALU中。
Notes: 指令可以参考realview MDK的中文帮助中关于指令集部分的内容，里面针对每个指令都会有示例。
BIC 位清零
ORR 位置1
AND 位屏蔽
EOR 位反转
比较指令不产生结果，仅仅改变条件码。
CMP 类似SUB
CMN 类似ADD
TST 类似AND
TEQ 类似EOR
一般单周期即可执行完成，除非对PC进行写操作，或是寄存器控制的移位。 可顺便提及 ARM NOP & Thumb NOP指令。
解释一下RSB和RSC，两者与SUB、SBC的减法顺序不同，因为y-x不等同于x-y，故区分为两条指令。
此处没包含乘法指令（它有单独的指令格式）。
ARM没有除法指令，编译器使用实时库（run-time library）或是移位器来实现除法。
可结合 “S” 位来影响条件执行，如：ADDEQS r0, r1, r2

## Slide 3: 数据处理指令:keil仿真
加法指令 ADD R1，R2，R3 R1=R2+R3
带进位加法 ADC R1，R2，R3 R1=R2+R3+C
减法指令 SUB R1，R2，R3 R1=R2-R3
逆向减法 RSB R1，R2，R3 R1=R3-R2
带借位减法 SBC R1，R2，R3 R1=R2-R3-!C
带借位逆减法 RSC R1，R2，R3 R1=R3-R2-!C
逻辑与指令 AND R0，R0，#0X0F
逻辑或指令 ORR R0，R0，#0X0F
逻辑异或 EOR R0，R0，#0X0F
位清除 BIC R0，R0，#9
比较指令 CMP R1，#10 cpsr = R1-10
反值比较指令 CMN R1，R2 cpsr =R1+R2
位测试指令 TST R1，#3 cpsr = R1 AND 3
相等测试 TEQ R1，R2 cpsr = R1 EOR R2
数据传输指令 MOV R1，R2 R1=R2
取反传送指令 MVN R1，R2 R1= ~R2

## Slide 4: 立即数 (1)
没有任何一条ARM 指令可包括一个32 bit的立即数
  所有的ARM指令都是32 bits固定长度
数据处理指令格式中，第二个操作数有12位
4 bit 移位值 (0-15)乘于2，得到一个范围在0-30，步长为 2的移位值。
记住一条准则： “最后8位一定要移动偶数位”.
0
7
11
8
immed_8
Shifter ROR
rot
x2
Quick Quiz: 0xe3a004ff MOV r0, #???
MOV r0, #0xff00000
Notes: 可允许直接使用12 bits立即数（0-4095）。但这样不适用于大数，如
目标系统中的存储器设备的基址
大但是简单的大数如0x10000
研究表明，需要的数据大部分是小数，但也有部分大数。
常数的 50%处在 –15到+15之间，90%处于 –511到+511之间。取决于是何种应用。
ROR #n 相当于ROL #32-n
操作码 0xe3a004ff = MOV r0, #0xff, 8
表示内核右移0xff 8位（4对位）=> MOV r0, #0xff000000

## Slide 5: 立即数 (2)
Examples:
下列命令中，汇编器把立即数转换为移位操作：
  MOV r0,#4096 ; uses 0x40 ror 26
  ADD r1,r2,#0xFF0000 ; uses 0xFF ror 16
也可使用 MVN来进行位反转:
  MOV r0, #0xFFFFFFFF ; assembles to MVN r0,#0
立即数不能使用上述方法产生,否则将导致错误。
0
31
ror #0
range 0-0xff000000 step 0x01000000
ror #8
range 0-0x000000ff step 0x00000001
range 0-0x000003fc step 0x00000004
ror #30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Notes: 讲课时指出，立即数必须是由一个最多8-bit数字移动偶数位产生的32位数字，这样其它位必须为零。
注意，移位可能使8-bit 立即数部分在前，部分在后。
mov r0, #256 ; mov r0, #0x100
mov r1, #0x40, 30 ; mov r1, #0x100
这种产生常数的方法可产生3073个数，比直接使用12bit来产生的数据个数少，大约25%不到。然而，更有效。

## Slide 6
Any questions?