## Slide 1: arm体系结构

## Slide 2: 装载32 bit常数
为允许装载大常数，汇编器提供了一条伪指令:
  LDR rd, =const
它可能汇编成下列指令：
  MOV or MVN。
或
  LDR 指令，从数据池（Literal pools）读取常数。
For example
  LDR r0,=0xFF => MOV r0,#0xFF
  LDR r0,=0x55555555 => LDR r0,[PC,#Imm12] … … DCD 0x55555555
  建议把常数装载到寄存器中时一律使用该伪指令。
Notes: 26
数据池（Literal pools）
  汇编器把常数嵌入到代码中，或用户使用LTORG来指定放在哪里，此数据必须不被执行（否则为未定义指令）。ARM C 编译器通常加入一小段literal pools来自动处理。

## Slide 3: 测验 #1
1. 写一条 ARM 指令，分别完成下列操作：
  a) r0 = 16
  b) r0 = r1 / 16 (带符号的数字)
  c) r1 = r2 * 3
  d) r0 = -r0
2. 下面哪些立即数是数据处理指令中有效的数据?
  a) 0x00AB0000 b) 0x0000FFFF c) 0xF000000F
  d) 0x08000012 e) 0x00001f80 f) 0xFFFFFFFF
3. BIC指令做什么用？
4. 为什么ARM 处理器增加了一条RSB 指令?
Notes: 1a) MOV r0,#16 or LDR r0,=16
1b) MOV r0,r1,ASR#4
1c) RSB r1,r2,r2,LSL#2 or ADD r1,r2,r2,LSL#1
1d) RSB r0,r0,#0
2a) YES 2b) NO 2c) YES
2d) NO 2e) YES 2f) NO – 但可使用MVN rn,#0来获取
3) 相当于AND NOT 操作 ，位清零(‘bit clear’)
4) 为保证指令集的正交性，第二个操作数相对更灵活，但减法是不可交换的 (x-y不等同于y-x)。
如果问到更多问题，如为什么需要BIC指令？因为AND是一种清零的普通操作 。通常编程人员希望清除一些位，这样AND所带的立即数会包括很多1，确保其它的位不被改变。然而这种立即数（很多1，少量的0）不能通过ARM “8 bits移位偶数次得到。因此需要 BIC。

## Slide 4: 测验 #2 - GCD
Start
stop
r0 = r1 ?
r0 > r1 ?
r0 = r0 - r1
r1 = r1 - r0
Yes
No
Yes
No
你只需要使用CMP、SUB和B指令。
充分使用条件执行！
.global _start
_start:
MOV r0, #9
MOV r1, #15
Loop:
;your code here
stop:
B stop
.end
新建一个 ‘ARM Executable Image’ 项目
新建一个 text文件
另存为 “gcd.s”
加入到项目中
Build 并执行
Notes: 使用Euclid’s 算法来计算最大公约数（GCD， Greatest Common Divisor）。
示例中 9和15的GCD为3。
解释主要汇编语言源程序。
END是伪指令，表示程序结束。
stop
B stop 为死循环
必须添加文件到项目中。可使用Project ‘Add Window’ or ‘Add Files…’
按stop按钮中止执行(ARM没有stop指令)
2109 和 4161 的GCD 为57 (0x39).
最优代码：
start CMP r0, r1
SUBLT r1, r1, r0
SUBGT r0, r0, r1
BNE start
结果保存在 r0

## Slide 5: 乘法
语法：
  32位乘法
  MUL{<cond>}{S} R0, R1, R2 R0 = R1 * R2
  MLA{<cond>}{S} R0,R1,R2,R3 R0 = (R1 * R2) + R3
  64位乘法
  [U|S]MULL{<cond>}{S} R0, R1, R2, R3 R0=R2*R3(低32位) R1=R2*R3（高32位）
  [U|S]MLAL{<cond>}{S} R0, R1, R2, R3 R0=R2*R3+R0 (低32位) R1=R2*R3+R1
占用的周期数
  基本 MUL 指令
    ARM7TDMI 上为2-5 周期
    StrongARM/XScale上为1-3 周期
    ARM9E/ARM102xE上为2 周期
  ARM9TDMI 比 ARM7TDMI多1 周期
  累加再多1 周期 (不针对9E，尽管结果延迟多于1周期)
  对于“long”型数据，多1 周期
以上均为一般规则，确切细节查看相应手册。
Notes: 一些处理器因为采用“提前结束”（early termination）技术，故占用的周期数不定。 如果Rs小，则乘法运算就快 。
ARM7TDMI和ARM9TDMI采用8-bit Booth算法，对于Rs中的每个BYTE都要花费1 周期。如果Rs中剩余的部分为全0或全1，则终止。
MUL/MLA不区分有符号数还是无符号数。因为返回结果的低32-bit相同，而不管是否带符号。
以上周期信息是一种普遍描述，特定的内核有些不同。
XScale和StrongARM有一个split流水线用于乘法运算。所以乘法可能占用1 到 2 个周期，并继续下面的指令（假定没有其它结果或源依赖此结果）。
XScale 可在1 周期内执行MUL/MLA/MULL (MLAL 需要 2 周期)。 已经不再使用原来提供的乘法器。 周期数取决于结果的存在周期，比如一条指令如果在乘法完成前尝试使用结果，则内核将暂停。
注意： 乘法指令不包含立即数，只有寄存器。
对于感兴趣的学生：如果在V5以前的内核上设置了S，则C标记是不确定的。
MULS/MLAS 一般花费 4 周期; MULLS, MLALS一般花费5个。

## Slide 6: 单寄存器数据传送
  LDR STR Word
  LDRB STRB Byte
  LDRH STRH Halfword
  LDRSB 带符号的byte load
  LDRSH 带符号的halfword load
存储器系统必须支持所有访问宽度
语法：
  LDR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  STR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  e.g. LDREQB
Notes: 注意： LDR指令中，目的地址（寄存器）在前，而 STR指令中，目的地址（寄存器）在后。这与Motorola相反。但这样保证了指令助记符格式的一致性。通常寄存器装载/存储在先，访问在后。
尺寸指定器（size specifier）发出MAS (存储器访问宽度)信号。 重要的是存储器必须支持所有访问宽度，尤其重要的是写，必须只有指定的宽度被写。
特定类型的符号扩展装载，必需！因为ARM 寄存器只保留32-bit值。（ 可以画一个框图解释）。 但不需要特别的存储指令。
指令周期 数：
STR LDR
7TDMI 2 周期 3 周期
9TDMI 1 周期 1 周期 – 如果 下个周期被使用，则会interlock
StrongARM1 1 周期 1 周期 -如果 下个周期被使用，则会interlock
Xscale 1 周期 1 周期 -如果 下2个周期被使用，则会interlock
注意：尺寸指定器（size specifier）放在条件码后面。
<address> 的解释见下一页。
注意：装载/存储指令不能设置条件码

## Slide 7: 地址访问
LDR/STR访问的地址由基址寄存器加上偏移量来产生。
针对word和无符号byte 的访问, 偏移量可以是：
  一个无符号12-bit立即数 (如 0 - 4095 bytes). LDR r0,[r1,#8]
  一个寄存器，或再加上移位（由立即数指定） LDR r0,[r1,r2] LDR r0,[r1,r2,LSL#2]
可以是从基址寄存器上加或减去偏移量: LDR r0,[r1,#-8] LDR r0,[r1,-r2] LDR r0,[r1,-r2,LSL#2]
对于halfword和带符号的halfword / byte, 偏移量可以是:
  一个无符号8 bit 立即数 (如 0-255 bytes).
  一个寄存器 (不能有偏移操作)。
可选择采用pre-indexed或post-indexed方式寻址
Notes: v4T体系结构中加入了Halfword 和带符号的halfword/byte访问。 这是因为偏移量 不像普通的 word/byte 装载/存储那样灵活，不过不要紧，这样的访问很少。
框图见下一页

## Slide 8
Any questions?