## Slide 1: arm体系结构

## Slide 2: 数据处理指令
包括：
  算术指令： ADD ADC SUB SBC RSB RSC
  逻辑指令： AND ORR EOR BIC
  比较指令： CMP CMN TST TEQ
  数据搬移： MOV MVN
上述指令只能对寄存器操作，不能针对存储器。
语法：
  <操作>{<cond>}{S} Rd, Rn, Operand2
    只有比较指令影响标志位 -不指定Rd
    数据搬移（MOV指令）不指定Rn
第二个操作数通过桶型移位器送到ALU中。
Notes: 指令可以参考realview MDK的中文帮助中关于指令集部分的内容，里面针对每个指令都会有示例。
BIC 位清零
ORR 位置1
AND 位屏蔽
EOR 位反转
比较指令不产生结果，仅仅改变条件码。
CMP 类似SUB
CMN 类似ADD
TST 类似AND
TEQ 类似EOR
一般单周期即可执行完成，除非对PC进行写操作，或是寄存器控制的移位。 可顺便提及 ARM NOP & Thumb NOP指令。
解释一下RSB和RSC，两者与SUB、SBC的减法顺序不同，因为y-x不等同于x-y，故区分为两条指令。
此处没包含乘法指令（它有单独的指令格式）。
ARM没有除法指令，编译器使用实时库（run-time library）或是移位器来实现除法。
可结合 “S” 位来影响条件执行，如：ADDEQS r0, r1, r2

## Slide 3: 数据处理指令
加法指令 ADD R1，R2，R3 R1=R2+R3
带进位加法 ADC R1，R2，R3 R1=R2+R3+C
减法指令 SUB R1，R2，R3 R1=R2-R3
逆向减法 RSB R1，R2，R3 R1=R3-R2
带借位减法 SBC R1，R2，R3 R1=R2-R3-!C
带借位逆减法 RSC R1，R2，R3 R1=R3-R2-!C
逻辑与指令 AND R0，R0，#0X0F
逻辑或指令 ORR R0，R0，#0X0F
逻辑异或 EOR R0，R0，#0X0F
位清除 BIC R0，R0，#9
比较指令 CMP R1，#10 cpsr = R1-10
反值比较指令 CMN R1，R2 cpsr =R1+R2
位测试指令 TST R1，#3 cpsr = R1 AND 3
相等测试 TEQ R1，R2 cpsr = R1 EOR R2
数据传输指令 MOV R1，R2 R1=R2
取反传送指令 MVN R1，R2 R1= ~R2

## Slide 4: 条件码
下表为所有可能的条件码：
    注意:AL为默认状态，需要单独指出
Notes: 条件码就是一种简单的测试ALU状态标志位的方法。

## Slide 5: 桶型移位器
Destination
CF
0
Destination
CF
LSL : Logical Left Shift
ASR: Arithmetic Right Shift
（无符号数）乘2
除2，并保留符号位
Destination
CF
...0
Destination
CF
LSR : Logical Shift Right
ROR: Rotate Right
（无符号数）除2
位轮换
Destination
RRX: Rotate Right Extended
位轮换，从 CF到MSB都参与操作
CF
Notes: 左轮换可通过右轮换来实现（向右32-number），比如，左轮换10位等于右轮换22位。
RRX 用于特殊应用，如加密算法，不能由C编译器产生。我们把它用于 64/64位的除法。RRX 允许右移多精度数 。此命令也长用于 ARM的MPEG算法。
ANSI C没有轮换操作，它只有 “<<“和“>>”，相当于 LSL, LSR和ASR。然而ARM编译器认识轮换表达式，并优化为ROR，如：
int f(无符号int a)
{
return (a << 10) | (a >>22) ;
}
=> MOV a1,a1,ROR #22
对于*logical*数据处理操作，进位标志（Carry flag）接收移位器的输出

## Slide 6: 桶型移位器:第二个操作数
寄存器, 可选择是否增加移位操作.
  移位值可以是：
    5 bit 无符号整数
    放在另一个寄存器的低字节
  用于常数乘法
立即数
  8 bit ，大小范围0-255。
    右移偶数位
  允许直接加载32-bit 常数到寄存器中。
结果
操作数1
Barrel Shifter
操作数2
ALU
Notes: 可以适当提及 7TDMI 核里的A bus和B bus，
例子程序：
ADD r0, r1, r2
ADD r0, r1, r2, LSL #7
ADD r0, r1, r2, LSL r3
ADD r0, r1, #0x4E

## Slide 7: 单寄存器数据传送
  LDR STR Word
  LDRB STRB Byte
  LDRH STRH Halfword
  LDRSB 带符号的byte load
  LDRSH 带符号的halfword load
存储器系统必须支持所有访问宽度
语法：
  LDR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  STR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  e.g. LDREQB
Notes: 注意： LDR指令中，目的地址（寄存器）在前，而 STR指令中，目的地址（寄存器）在后。这与Motorola相反。但这样保证了指令助记符格式的一致性。通常寄存器装载/存储在先，访问在后。
尺寸指定器（size specifier）发出MAS (存储器访问宽度)信号。 重要的是存储器必须支持所有访问宽度，尤其重要的是写，必须只有指定的宽度被写。
特定类型的符号扩展装载，必需！因为ARM 寄存器只保留32-bit值。（ 可以画一个框图解释）。 但不需要特别的存储指令。
指令周期 数：
STR LDR
7TDMI 2 周期 3 周期
9TDMI 1 周期 1 周期 – 如果 下个周期被使用，则会interlock
StrongARM1 1 周期 1 周期 -如果 下个周期被使用，则会interlock
Xscale 1 周期 1 周期 -如果 下2个周期被使用，则会interlock
注意：尺寸指定器（size specifier）放在条件码后面。
<address> 的解释见下一页。
注意：装载/存储指令不能设置条件码

## Slide 8: 地址访问
LDR/STR访问的地址由基址寄存器加上偏移量来产生。
针对word和无符号byte 的访问, 偏移量可以是：
  一个无符号12-bit立即数 (如 0 - 4095 bytes). LDR r0,[r1,#8]
  一个寄存器，或再加上移位（由立即数指定） LDR r0,[r1,r2] LDR r0,[r1,r2,LSL#2]
可以是从基址寄存器上加或减去偏移量: LDR r0,[r1,#-8] LDR r0,[r1,-r2] LDR r0,[r1,-r2,LSL#2]
对于halfword和带符号的halfword / byte, 偏移量可以是:
  一个无符号8 bit 立即数 (如 0-255 bytes).
  一个寄存器 (不能有偏移操作)。
可选择采用pre-indexed或post-indexed方式寻址
Notes: v4T体系结构中加入了Halfword 和带符号的halfword/byte访问。 这是因为偏移量 不像普通的 word/byte 装载/存储那样灵活，不过不要紧，这样的访问很少。
框图见下一页

## Slide 9
Any questions?