## Slide 1: 预备知识

## Slide 2: 单寄存器数据传送
  LDR STR Word
  LDRB STRB Byte
  LDRH STRH Halfword
  LDRSB 带符号的byte load
  LDRSH 带符号的halfword load
存储器系统必须支持所有访问宽度
语法：
  LDR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  STR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  e.g. LDREQB
Notes: 注意： LDR指令中，目的地址（寄存器）在前，而 STR指令中，目的地址（寄存器）在后。这与Motorola相反。但这样保证了指令助记符格式的一致性。通常寄存器装载/存储在先，访问在后。
尺寸指定器（size specifier）发出MAS (存储器访问宽度)信号。 重要的是存储器必须支持所有访问宽度，尤其重要的是写，必须只有指定的宽度被写。
特定类型的符号扩展装载，必需！因为ARM 寄存器只保留32-bit值。（ 可以画一个框图解释）。 但不需要特别的存储指令。
指令周期 数：
STR LDR
7TDMI 2 周期 3 周期
9TDMI 1 周期 1 周期 – 如果 下个周期被使用，则会interlock
StrongARM1 1 周期 1 周期 -如果 下个周期被使用，则会interlock
Xscale 1 周期 1 周期 -如果 下2个周期被使用，则会interlock
注意：尺寸指定器（size specifier）放在条件码后面。
<address> 的解释见下一页。
注意：装载/存储指令不能设置条件码

## Slide 3: 地址访问
LDR/STR访问的地址由基址寄存器加上偏移量来产生。
针对word和无符号byte 的访问, 偏移量可以是：
  一个无符号12-bit立即数 (如 0 - 4095 bytes). LDR r0,[r1,#8]
  一个寄存器，或再加上移位（由立即数指定） LDR r0,[r1,r2] LDR r0,[r1,r2,LSL#2]
可以是从基址寄存器上加或减去偏移量: LDR r0,[r1,#-8] LDR r0,[r1,-r2] LDR r0,[r1,-r2,LSL#2]
对于halfword和带符号的halfword / byte, 偏移量可以是:
  一个无符号8 bit 立即数 (如 0-255 bytes).
  一个寄存器 (不能有偏移操作)。
可选择采用pre-indexed或post-indexed方式寻址
Notes: v4T体系结构中加入了Halfword 和带符号的halfword/byte访问。 这是因为偏移量 不像普通的 word/byte 装载/存储那样灵活，不过不要紧，这样的访问很少。
框图见下一页

## Slide 4: Pre or Post Indexed 寻址?
0x5
0x5
r1
0x200
基址 寄存器
0x200
r0
0x5
源寄存器 for STR
偏移量
12
0x20c
r1
0x200
原基址 寄存器
0x200
r0
0x5
源寄存器 for STR
偏移量
12
0x20c
r1
0x20c
更新 基址寄存器
通过 STR r0,[r1,#12]!来自动更新基址寄存器
Pre-indexed: STR r0,[r1,#12]
Post-indexed: STR r0,[r1],#12
Notes: “!”表示“writeback”，也就是说，基址寄存器在这条指令后要更新。
在post-indexed方式下没有 “!”，这是因为此时基址寄存器已经被更新，（除非偏移量区域根本没使用）。
下面是一个 C程序例子：
int *ptr;
x = *ptr++;
这将编译为一条单指令：
LDR r0, [r1], #4

## Slide 5: 测验 #3 - Total of array
编写一个ARM汇编程序，累加一个“数组”的所有元素，碰上0时停止。结果放入 r4。
  在源文件末尾按如下方式声明“数组”：
  myarray: .word 0x11 .word 0x22 .word 0
  用r0指向“数组”的入口
  LDR r0,=myarray
  使用LDR r1,[r0],#4从“数组”中装载数据
  累加并放入r4
  循环，直到r1为0
  停止，进入死循环
0x22
0
0x11
r0
地址增加
Notes: 解释 ADR – 使用 ADD或SUB，从当前PC附近获取一个地址，放入寄存器中。只占用1个周期。
把队列放在末尾，防止被执行。
MOV r4, #0 ADR r0, myarray loop LDR r1,[r0],#4 ADD r4, r4, r1 CMP r1,#0 BNE loop stop B stop myarray DCD 0x11 DCD 0x22 DCD 0 END

## Slide 6
Any questions?