## Slide 1: arm体系结构

## Slide 2: 单寄存器数据传送
  LDR STR Word
  LDRB STRB Byte
  LDRH STRH Halfword
  LDRSB 带符号的byte load
  LDRSH 带符号的halfword load
存储器系统必须支持所有访问宽度
语法：
  LDR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  STR{<cond>}{<size>} Rd, <address>
  e.g. LDREQB
Notes: 注意： LDR指令中，目的地址（寄存器）在前，而 STR指令中，目的地址（寄存器）在后。这与Motorola相反。但这样保证了指令助记符格式的一致性。通常寄存器装载/存储在先，访问在后。
尺寸指定器（size specifier）发出MAS (存储器访问宽度)信号。 重要的是存储器必须支持所有访问宽度，尤其重要的是写，必须只有指定的宽度被写。
特定类型的符号扩展装载，必需！因为ARM 寄存器只保留32-bit值。（ 可以画一个框图解释）。 但不需要特别的存储指令。
指令周期 数：
STR LDR
7TDMI 2 周期 3 周期
9TDMI 1 周期 1 周期 – 如果 下个周期被使用，则会interlock
StrongARM1 1 周期 1 周期 -如果 下个周期被使用，则会interlock
Xscale 1 周期 1 周期 -如果 下2个周期被使用，则会interlock
注意：尺寸指定器（size specifier）放在条件码后面。
<address> 的解释见下一页。
注意：装载/存储指令不能设置条件码

## Slide 3: 地址访问
LDR/STR访问的地址由基址寄存器加上偏移量来产生。
针对word和无符号byte 的访问, 偏移量可以是：
  一个无符号12-bit立即数 (如 0 - 4095 bytes). LDR r0,[r1,#8]
  一个寄存器，或再加上移位（由立即数指定） LDR r0,[r1,r2] LDR r0,[r1,r2,LSL#2]
可以是从基址寄存器上加或减去偏移量: LDR r0,[r1,#-8] LDR r0,[r1,-r2] LDR r0,[r1,-r2,LSL#2]
对于halfword和带符号的halfword / byte, 偏移量可以是:
  一个无符号8 bit 立即数 (如 0-255 bytes).
  一个寄存器 (不能有偏移操作)。
可选择采用pre-indexed或post-indexed方式寻址
Notes: v4T体系结构中加入了Halfword 和带符号的halfword/byte访问。 这是因为偏移量 不像普通的 word/byte 装载/存储那样灵活，不过不要紧，这样的访问很少。
框图见下一页

## Slide 4: Pre or Post Indexed 寻址?
0x5
0x5
r1
0x200
基址 寄存器
0x200
r0
0x5
源寄存器 for STR
偏移量
12
0x20c
r1
0x200
原基址 寄存器
0x200
r0
0x5
源寄存器 for STR
偏移量
12
0x20c
r1
0x20c
更新 基址寄存器
通过 STR r0,[r1,#12]!来自动更新基址寄存器
Pre-indexed: STR r0,[r1,#12]
Post-indexed: STR r0,[r1],#12
Notes: “!”表示“writeback”，也就是说，基址寄存器在这条指令后要更新。
在post-indexed方式下没有 “!”，这是因为此时基址寄存器已经被更新，（除非偏移量区域根本没使用）。
下面是一个 C程序例子：
int *ptr;
x = *ptr++;
这将编译为一条单指令：
LDR r0, [r1], #4

## Slide 5: 块数据传送
LDM / STM指令允许一次传送1到16个寄存器到/从存储器中。
  寄存器传送顺序是固定的，不能被改变
  最小数字的寄存器总是被对应到存储器的最低地址上。
  LDMIA r10!,{r0,r1,r4}
基址寄存器指定存储器访问开始的地址
块传送指令针对下列情况很有效：
  从存储器中搬运一块数据
  保存或恢复堆栈中的内容
如果是慢速存储器，会影响中断响应时间
r1
r4
r0
r10
地址增加
Notes: LDM/STM采用顺序访问模式，对于支持burst传输的存储器设备，性能可以达到最佳。
此时使用中断要小心，LDM/STM 会延长中断响应时间，尤其是使用慢速外部存储器 （窄总线，加等待）
SDT编译器中，C 编译选项 ‘-zr’ 允许控制中断响应时间，通过指定每条指令中用于传送的寄存器数，最少为3（-zr3），最多为16（-zr16，默认设置）
ADS 1.0x编译器中，此开关不存在，armcc (&tcc) 编译时指定LDM的最大寄存器数为 9。
ADS 1.1编译器中，开关‘-split_ldm’ 可减小最大寄存器数：
5 针对所有的 STM和不装载PC的 LDM
4 装载PC的LDM
通常此选项不需要提供， C 代码仅访问快速存储设备。
特权模式下， ‘^’用于访问用户模式寄存器。

## Slide 6: 存储器块拷贝
可选项“ ! ”将导致LDM / STM 指令去自动更新基址寄存器
  后缀为IA, IB时，加上4 乘以 用于传送的寄存器的数目的值
  后缀为DA, DB时，减去4乘以用于传送的寄存器的数目的值
示例:
; r12指向源数据起始地址
; r14指向源数据尾地址
; r13指向目的数据起始地址
loop LDMIA r12!, {r0-r11} ; 装载48 bytes
STMIA r13!, {r0-r11} ;和存储them
CMP r12, r14 ; check for the end
BNE loop ;和loop until done
  此循环传送 48 bytes占用了31周期
  时钟为33 MHz时传输速率超过50 Mbytes/sec
存储器增加
r13
r14
r12
Notes: R12，r13 ， r14用作指针，剩余的r0-r11用于块拷贝
需要先压栈r0-r12和r14，当拷贝完成后可恢复现场。
同样需要保存r13到存储器中的一个指定地址上，以便恢复。
使用IA寻址模式。
4 bytes/寄存器 * 12 寄存器 => 每次循环48 bytes
LDM - 14 周期
STM - 13 周期
CMP - 1 周期
BNE - 3 周期
总共 = 31 周期用于搬移48 bytes
如果没有循环发生，最少需要28周期。
注意： r13用作临时寄存器是很危险的，因为用户模式下的寄存器可能会被中断处理程序使用（比如在系统模式下），这可能会破坏程序。

## Slide 7: LDM / STM 操作
语法：
  <LDM|STM>{<cond>}<addressing_mode> Rb{!}, <寄存器 list>
4 种寻址操作:
  LDMIA / STMIA Increment After（先操作，后增加）
  LDMIB / STMIB Increment Before（先增加，后操作）
  LDMDA / STMDA Decrement After （先操作，后递减）
  LDMDB / STMDB Decrement Before （先递减，后操作）
IA
r1
地址
增加
r4
r0
r1
r4
r0
r1
r4
r0
r1
r4
r0
r10
IB
DA
DB
LDMxx r10！, {r0,r1,r4}
STMxx r10！, {r0,r1,r4}
基址寄存器 (Rb)
Notes: 永远是最低寄存器在先。
永远是访问存储器的低地址在先。
采用顺序周期加快访问。
‘addressing_mode’ 确定基址指针是增（I）还是减（D），基址指针地址指向的内容是访问（A）还是跳过（B）。不能加任何偏移量到基址指针上。
注意：比较 LDM/STM和 LDR/STR
注意：基址指针不被装载或存储，除非是寄存器列表。

## Slide 8
Any questions?