## Slide 1: 2003班网络编程
杨文刚

## Slide 2: 物联网仓储系统 自定义协议
包长度
2字节
仓库号
1字节
命令
1字节
温度
2字节
湿度
2字节
光强
2字节
2字节
校验和

## Slide 3: 协议2(Modbus)

## Slide 4: 当访问一个网页时数据 经过的硬件设备
PC
PC
PC
PC
交换机
路由器(机房)
教室1
沈河区路由器
沈阳市路由器
青岛市路由器
北京市路由器
深圳市路由器
腾讯服务器
ping www.qq.com （ttl 49） 表示经过了(64 - 55) 9个路由
ping www.163.com （ttl 55） 表示经过了(64 - 55) 9个路由
ping www.baidu.com （ttl 53） 表示经过了(64 - 54) 10个路由

## Slide 5: OSI 7层模型
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
链路层
物理层
通信
子网
面向通信
面向
服务
面向应用
应用程序：FTP、E-mail、Telnet
数据格式定义、数据转换/加密
建立通信进程的逻辑名字与物理名字之间的联系
差错处理/恢复，流量控制，提供可靠的数据传输
数据分组、路由选择
数据组成可发送、接收的帧
传输物理信号、接口、信号形式、速率

## Slide 6: tcp/ip 协议层次关系
http ftp dns dhcp
tcp udp icmp
ip
应用层(应用层程序)
传输层(传输数据)
网络层(路由寻址)
网络接口层(数据链路层)
tcp udp http ip icmp ftp dns dhcp
软件层次上的协议
和硬件
传输介质无关
这一层是不同的

## Slide 7: 为什么使用不同介质传输数据我们看到的网页信息是一样的？
腾讯服务器
PC机
路由器
有线
笔记本
光纤
wifi
以太网

## Slide 8: 数据发送过程
12345
12345
应用层(http)
http头
12345
传输层(tcp)
http头
tcp头
网络层(ip)
12345
http头
tcp头
ip头
网络接口层(以太网)
12345
http头
tcp头
ip头
以太网头
5byte
105byte
数据接收过程 正好相反(层层去头)

## Slide 9: 大小端模式内存数据排列
小端序:高位数据存在高地址
0x12345678
高位
低位
12
34
56
78
00000000
ffffffff(高地址)
小端续
78
56
34
12
00000000
ffffffff(高地址)
大端序

## Slide 10: udp接收端流程
创建socket
指定udp通信
绑定ip地址和端口号
recvfrom接收数据
close关闭socket
bind(端口号: 端口用来识别到底是哪个应用)
8888---->QQ 9999---->360
1-65535(short)
1-1023 公共端口号(http-->80 ftp-->21)
我们的程序用5位端口号
recvfrom
close

## Slide 11: udp发送端流程
创建socket
指定udp通信(SOCK_DGRAM)
sendto发送数据
close关闭socket
sendto
close
准备1) 发给谁 2) 发送的数据

## Slide 12: htonl 的实现
12
34
56
78
8位
8位
8位
8位
x = (x << 24) | (x >> 24) | (x << 8 & 0xff0000) | (x >> 8 & 0x00ff00)
78
x << 24 在后面补0
任何数和1与，不变，和0与 清0
12
56
34
x << 24 （0x12345678 << 24 ---> 78000000）
x>>24 (0x12345678 >> 24 ---> 00000012)
| ---------> 78000012
0x12------>8位(0001 0010)

## Slide 13: 练习：双人聊天
因为在一台电脑上(不能绑定用一个端口号)
bind 33333
bind 44444
创建socket
bind(44444)
创建一个新线程(无限循环接收键盘数据，有数据，就sendto)
while(1)
{
recvfrom
打印
}
创建socket
bind(33333)
创建一个新线程(无限循环接收键盘数据，有数据，就sendto)
while(1)
{
recvfrom
打印
}

## Slide 14: 作业：局域网多人聊天程序
服务器
client A
client B
client C
client D 上线
D 上线
D 上线
D 上线
消息1
服务器recvfrom时，可以记录下每一个youaddr(用数组)

## Slide 15: tcp服务器端流程
创建socket
指定tcp通信(SOCK_STREAM), 流式套接字
绑定ip地址和端口号
和udp相同
监听
listen
阻塞等待客户端连接
accept(如果处理不过来，暂存缓存中)
接收/发送
recv / send
关闭socket
close
服务器(可以接收多个客户端连接)
创建socket
客户端
连接服务器
connect
发送/接收
send/ recv
关闭socket

## Slide 16: 一个服务器一个客户端
服务器
客户端
connect
recv
send
send
recv
服务器

## Slide 17: 一个服务器 多客户端
服务器
客户端A
客户端A
客户端B
客户端C
connect
connect
connect
循环执行accept

## Slide 18: 并发服务器
主线程
while(1)
{
accept
}
服务器
客户端A
connect
线程A
while(1)
{
recv
}
客户端B
connect
线程B
while(1)
{
recv
}

## Slide 19: 简易ftp服务器
aaaa
上传和下载的文件放在aaaa中
服务器(并发服务器)
client A
list / get /put

## Slide 20: I/O多路复用(select)
fd1 fd2 fd3 fd4 .....
select
send(fd1)
解除阻塞 处理fd1

## Slide 21: rd_fs
long
1
1
1
1
0
1
2
3
4
accept
recv
执行前
1
0
0
0
0
1
2
3
4
执行后

## Slide 22: select / poll /epoll 比较1

## Slide 23: select / poll /epoll 比较2

## Slide 24: select / poll /epoll 比较3

## Slide 25: IP包头

## Slide 26: UDP 包头

## Slide 27: TCP包头

## Slide 28: tcp3次握手（讲解握手过程及 相对应的socket函数）
客户端
服务器
SYN(1000)
SYN(8000) + ACK(1001)
ACK(8001)

## Slide 29: TCP 3次握手

## Slide 30: TCP 4次挥手
客户端(主动方)
服务器(被动方)
FIN(1000)
ACK(1001)
ACK(8001)
ACK(1001)
FIN(8000)

## Slide 31: TCP 4次挥手

## Slide 32: TCP有限状态机

## Slide 33: 网络属性设置
getsockopt和setsockopt
int getsockopt(int sockfd,int level,int optname,void *optval,socklen_t *optlen)
int setsockopt(int sockfd,int level,int optname,const void *optval,socklen_t *optlen)
  level指定控制套接字的层次.可以取三种值: 1)SOL_SOCKET:通用套接字选项. 2)IPPROTO_IP:IP选项. 3)IPPROTO_TCP:TCP选项. optname指定控制的方式(选项的名称),我们下面详细解释
optval获得或者是设置套接字选项.根据选项名称的数据类型进行转换

## Slide 34: 网络属性说明
选项名称 说明 数据类型 ======================================================================== SOL_SOCKET ------------------------------------------------------------------------ SO_BROADCAST 允许发送广播数据 int SO_DEBUG 允许调试 int SO_DONTROUTE 不查找路由 int SO_ERROR 获得套接字错误 int SO_KEEPALIVE 保持连接 int SO_LINGER 延迟关闭连接 struct linger SO_OOBINLINE 带外数据放入正常数据流 int SO_RCVBUF 接收缓冲区大小 int SO_SNDBUF 发送缓冲区大小 int SO_RCVLOWAT 接收缓冲区下限 int SO_SNDLOWAT 发送缓冲区下限 int SO_RCVTIMEO 接收超时 struct timeval SO_SNDTIMEO 发送超时 struct timeval SO_REUSERADDR 允许重用本地地址和端口 int SO_TYPE 获得套接字类型 int SO_BSDCOMPAT 与BSD系统兼容 int ========================================================================== IPPROTO_IP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IP_HDRINCL 在数据包中包含IP首部 int IP_OPTINOS IP首部选项 int IP_TOS 服务类型 IP_TTL 生存时间 int ========================================================================== IPPRO_TCP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TCP_MAXSEG TCP最大数据段的大小 int TCP_NODELAY 不使用Nagle算法 int ==========================================================

## Slide 35: ip地址分类